# SISTEMA LAVASENSOR

Il sistema LAVASENSOR è composto da una scheda codice CS19A10010_R5A dotata di microcontrollore MICROCHIP PIC16LF18324. L’assorbimento dalla batteria (3V) durante il periodo di inattività, va da 0,9uA a 2,2uA. La lettura della soglia di resistività del liquido, poi ricondotta a PH, è effettuata per 200us ogni 10 secondi.

Qualora venga rilevato un valore di conducibilità inferiore al valore di “start ciclo”, la periodicità di lettura va da 1 a 2 secondi.

Qualora venga rilevato un valore di conducibilità inferiore al valore di “MINIMO PH”, viene acceso il led rosso con doppio lampeggio e periodicità 1-2 secondi.

Qualora venga rilevato un valore di conducibilità ulteriormente inferiore al valore di “PH OTTIMALE”, viene acceso il led verde sempre con doppio lampeggio e periodicità 1-2 secondi.

Per riaccendere il led rosso occorre tornare a superare al contrario la soglia di “MINIMO PH”.

I valori principali sono memorizzati in EEPROM non volatile. La memoria è così suddivisa, i valori che vanno scritti sono in formato ESADECIMALE. Acquistano significato facendo la conversione in decimale (basta una normale calcolatrice scientifica o il PC). I valori si trovano tutti all’indirizzo F000.

| BLOCCO | VALORE HEX | VALORE DEC | INFO | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | 0 | Numero di cicli progressivo ovvero tutte le volte che scende sotto la soglia di START CICLO. | NUMERO CICLI |
| 01 | 00 |  |  |  |
| 02 | 03 | 800 | Soglia di start ciclo sotto questa soglia viene individuato il liquido e viene fatto partire la lettura periodica stretta. | START CICLO |
| 03 | 20 |  |  |  |
| 04 | 01 | 365 | Sotto questa soglia viene acceso il. Led rosso. | MINIMO PH (LED ROSSO) |
| 05 | 6D |  |  |  |
| 06 | 01 | 361 | Sotto questa soglia viene acceso il. Led verde | PH OTTIMALE (LED VERDE) |
| 07 | 69 |  |  |  |
| 08 | 0A | 10 | Periodo tra una lettura e la successiva in condizione non di start ciclo. | PERIODO OFF (s) |
| 09 | 01 | 1 | Periodo di attività dopo lo start ciclo. | PERIODO ON ATTIVO (s) |
| 0A | 02 | 2 | Numero di lampeggi del led rosso o verde. | NUMERO LAMPEGGI |
| 0B | 03 | 850 | Periodo di lampeggio, ovvero accensione del led. | PERIODO LAMPEGGIO (ms) |
| 0C | 52 |  |  |  |

I valori segnarti in tabella sono stati testati a partire dal 23 maggio 2020. Hanno ricevuto validazione.

I valori di soglia corrispondono ai “Count” letti dal convertitore a 10 bit. La scala completa è pari a 1024 livelli. La tensione di conversione è quella di batteria e quindi è ratiometrica.

La capacità della batteria al litio viene data per circa 500mAh.

# PROGRAMMAZIONE

Il file di programmazione fornito è denominato LAVASENSOR_LUGLIO_016D0169.Hex.

La programmazione ha il codice protetto ma non la memoria EEPROM. Effettuando la lettura è possibile leggere i valori programmati che presi singolarmente non hanno alcun valore ma non il codice.

Il microcontrollore, in tal caso può essere solo riprogrammato.

Per la programmazione occorre dotarsi di un programmatore PICKIT3 o 4 oppure un ICD3 o 4.

Occorre chiudere il ponticello JP1 con goccia di stagno.

ATTENZIONE: NON FAR TRASCORRERE TROPPO TEMPO (MAX 2-3 ORE) DALLA CHIUSURA DEL PONTICELLO ALLA PROGRAMMAZIONE.

Il micro senza programma si trova in uno stato indeterminato in cui assorbe una corrente relativamente elevata dalla batteria.

Per la programmazione conviene installare la versione MPLAB X IPE V5.4, ad oggi la più avanzata.

Dotarsi di un adattatore da PICKIT o ICD che porti ad una strip da 5 poli. Il polo n°6 non serve e sulla scheda LAVASENSOR deve essere lasciato libero.

La programmazione avviene praticamente in mano (nel modo semplice). La doratura dei fori assieme alla strip maschio di contatto, dovrebbe garantire il contatto elettrico per il tempo di programmazione.

# COLLAUDO

Per il primo collaudo sommario è sufficiente fare un contatto tra le due placche con un oggetto conduttivo (per esempio un paio di pinzette avendo cura di non danneggiare la placcatura dorata). In un tempo variabile, entro i 10 secondi, devono essere prodotti due lampeggi verdi con continuità.

Il collaudo più preciso può avvenire immergendo completamente le placche in soluzione campione (non aggressiva), sia per indicazione verde che rossa.

Immergendo in acqua pura o di rubinetto, deve essere tassativamente rossa.

Dall’indicazione verde, estraendo lentamente le placche dall’immersione, è possibile ottenere l’indicazione rossa in una posizione nell’intorno del 30% di immersione.

Si consiglia caldamente di controllare periodicamente la soluzione con strumento per misurazione PH professionale.

Vogli Gianluca

(VOEL ELECTRONICS BO)

# Text boxes

JP1

PIN 1 ICSP